Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товары для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования

| № | Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Условия и место поставки | *Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, чертежи (заполняется потенциальным поставщиком) | *Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком) | *Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком) | Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок погружной телеметрии БП-103 и БП-117 (подземная часть), выполненная по ЭЦВИЯ.465625.015.TY для совместимости работы с наземной частью ТМС ИРЗ. - Система погружной телеметрии (ТМС) ИРЗ-ТМС-117-М3-400,05-В2-Т2М-Э5.TY для ПЭД 117 габарита должна состоять: Блока Погружного БП-103М3-400-В2-Т2М-33 (ЭЦВИЯ.468154.002-28.33) и опоры подшипника ОП-117-02 (ЭЦВИЯ.301322.009-101), требуемое кол-во - 10 шт.; - Система погружной телеметрии (ТМС) ИРЗ-ТМС-103-М3-400,05-В2-Т2М-Э5.TY для ПЭД 103 габарита должна состоять: Блока Погружного БП-103М3-400-В2-Т2М-33 (ЭЦВИЯ.468154.002-28.33) и опоры подшипника ОП-103-02 (ЭЦВИЯ.301322.009-100), требуемое кол-во - 5 шт. Датчик для передачи пластового и забойного давления и температуры. Напряжение питания Uвх, В - 170-285; Частота питающего напряжения, Гц - 50±1; Мощность потребления, Вт, не более -22,5; Диапазон контролируемого сопротивления изоляции, кОм 10-10000; Погрешность контроля сопротивления изоляции, %, не более ±2 в диапазоне от 10 до 350 кОм. Разрешение (дискретность) показаний по давлению и температуре – не менее 0.01 в единицах размерности измеряемого параметра. | Шт. | 15 | 90 дней |  |  |  |  |  |

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 2 год (24 месяцев).

2. Приложить к тендерной документации руководство по эксплуатации предлагаемого товара.

3. При поставке приложить паспорта и протоколы испытаний товара.

* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы (заполняется потенциальным поставщиком): Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара, чертежи. Завод изготовитель,  Страна происхождения, Гарантийный период.